## Slide 1: Návod na základné úkony pre testovanie validátorov topológie
Autor: Jakub Fuska, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu
Dátum: marec 2026

## Slide 2: Úvod
Validátor je tvorený nad verziou QGIS 3.34 – odporúčame použiť túto alebo vyšsiu verziu softvéru QGIS (v prípade použitia vyššej verzie a neštandardného správania sa, ma, prosím, kontaktujte)
Validátor vyžaduje, aby kontrolovaný vstupný dataset GPKG aj GDB) bol pomenovaný v štruktúre „NazovDatasetu_MierkoveCislo_typUp", kde mierkoveCislo je mierkové číslo ako hodnota zo zoznamu ["2000","5000","10000"] a typUp je typ ÚP ako hodnota zo zoznamu ["obec","mikroregion","metropolitny","spolocny"] (napr. "nazov_vasho_datasetu_2000_obec.gpkg" alebo "nazov_vasho_datasetu_2000_obec.gdb" pre ÚP obce v mierke 1:2000)
Validácia vytvára vystup buď ako dočasné vrstvy alebo ako trvalý výstup do GPKG alebo do GDB
Validácia s trvalým výstupom (do GPKG alebo do GDB) vytvorí podpriečinok „output“ v priečinku validovaného vstupného datasetu (GPKG alebo GDB). Ak takýto priečinok už existuje, použije tento priečinok.
Validácia s trvalým výstupom (do GPKG alebo do GDB) vytvorí výstupný dataset pomenovaný „YYYYMMDD_hhmmss_validation_results“ (YYYY=rok, MM=mesiac, DD=deň, hh=hodina, mm=minúta, ss=sekunda. Údaje vyjadrujú dátum a čas spustenia validácie) v podpriečinku „output“. Ak v podpriečinku „output“ už takýto dataset existuje, validácia sa ukončí a vráti do projektu dočasnú chybovú vrstvu s touto informáciou - validátor neprepisuje jestvujúce dáta.
Validácia s trvalým výstupom do GDB vyžaduje, aby sa v priečinku validovaného vstupného datasetu GDB nachádzal archív „up_output_template.gdb.zip“ obsahujúci prázdne chybové vrstvy. Validácia GDB datasetu vytvorí podpriečinok „gpkg_convert“ v priečinku validovaného vstupného datasetu (GPKG alebo GDB). Ak takýto priečinok už existuje, použije tento priečinok. Do tohto podpriečinku najprv skonvertuje GDB dataset do formátu GPKG, zároveň nahrádza doménové kódy doménovými hodnotami pri číselníkových atribútoch
Symbolika chybových vrstiev zostáva použitá iba v aktuálnom projekte QGIS

## Slide 3: Úvod
Vzhľadom k faktu, že dokumentácia môže byť odovzdávaná v dvoch formátoch (*.gpkg a *.gdb), je možné predpokladať, že spracovatelia používajú QGIS pre spracovanie *.gpkg a ArcGIS Pro alebo ArcMAP pre *.gdb a validáciu riešia rôznymi spôsobmi.
Tento návod je preto riešený pre tri rôzne scenáre použitia (pravidlá validácie sú totožné):
Spustenie validácie z „projektu pre spúšťanie validátorov“: spracovateľ v projekte iba vykoná validáciu a jej výsledky si otvorí a prehliada iba vo svojom GIS softvéri, kde chyby následne opraví
Načítanie datasetu do „projektu pre spúšťanie validátorov“: spracovateľ si do „projektu pre spúšťanie validátorov“ načíta svoje testované dáta, vykoná validáciu rovnako ako v bode č. 1 a výsledky validácie si v testovacom projekte prehliadne aj v kontexte svojich vlastných údajov. Následne si výsledky validácie otvorí vo svojom používanom softvéri, kde chyby následne opraví
Skopírovanie akcií validátorov do „svojho vlastného projektu“: spracovateľ, ktorý pracuje v prostredí QGIS, si priamo do „svojho vlastného projektu“ môže prevziať validačné nástroje z „projektu pre spúšťanie validátorov“. Tieto nástroje potom môže následne priamo vo „svojom vlastnom projekte“ spúšťať rovnako ako v bode č. 1 a v kontexte svojich vlastných údajov si chyby prehliadne a následne opraví

## Slide 4
Pravý klik na vrstvu „Riešené územie (vrstva sa nezobrazuje)“
Otvoriť atribútovú tabuľku vrstvy
1.
2.
UPOZORNENIE
Validátor pracuje s poslednou uloženou verziou vrstiev: pred spustením je potrebné, aby všetky validované vrstvy boli uložené a bola vypnutá ich editácia – toto platí bez ohľadu na to:
či sa validuje GPKG alebo GDB
či sú vrstvy súčasťou akéhokoľvek otvoreného QGIS, ArcMAP alebo ArcGIS Pro projektu.
1. Spustenie validácie z „projektu pre spúšťanie validátorov“

## Slide 5
Kliknúť na tlačidlo akcií v atribútovej tabuľke vrstvy „Riešené územie (vrstva sa nezobrazuje)“
Vybrať požadovaný validátor (a., b., c., d.)
1.
2.
GPKG -> temporary: vstup je výber datasetu GPKG, výstup je skupina dočasných vrstiev vložená do aktuálneho projektu
GPKG -> GPKG: vstup je výber datasetu GPKG, výstup je skupina vrstiev uložená v datasete GPKG v priečinku „output“ a vložená do aktuálneho projektu
GDB -> temporary: vstup je výber datasetu GDB, výstup je skupina dočasných vrstiev vložená do aktuálneho projektu
GDB -> GDB: vstup je výber datasetu GDB, výstup je skupina vrstiev v aktuálnom projekte uložená v datasete GDB v priečinku „output“ a vložená do aktuálneho projektu
1. Spustenie validácie z „projektu pre spúšťanie validátorov“

## Slide 6
Vybrať testovaný dataset – v závislosti od vybraného validátora vyzve program užívateľa na výber datasetu GPKG alebo GDB (a., b.)
Softvér automaticky otvorí konzolu Python, kde bude vidno priebeh validácie, po skončení validácie sa zavrie
Poznámka:
v prípade, že konzola Python bola otvorená pred spustením požadovanej akcie validácie, zostane konzola po skončení tejto akcie otvorená
1.
2.
a.
b.
1. Spustenie validácie z „projektu pre spúšťanie validátorov“

## Slide 7: 2. Načítanie datasetu do „projektu pre spúšťanie validátorov“
GDB aj GPKG dataset je možné validovať aj bez toho, aby bol načítaný priamo v projekte pre testovanie alebo aby boli akcie validácie skopírované do „svojho vlastného projektu“. Zistené chyby sa vždy rovno pridajú do aktuálneho projektu, z ktorého boli spustené, preto vhodné mať validovaný dataset aj načítaný v tomto projekte:
Pripojenie všetkých validovaných vrstiev do „projektu pre spúšťanie validátorov“ pre ich zobrazenie v projekte spočíva v porušení jestvujúcich ciest na jestvujúci vzorový dataset v „projekte pre spúšťanie validátorov“ a následnom zadefinovaní nových ciest na validovaný dataset
Toto sa dá jednoducho docieliť napríklad skopírovaním iba QGZ súboru „projektu pre spúšťanie validátorov“ (bez ohľadu na typ validovaného datasetu – GPKG alebo GDB) do nového priečinka bez skopírovania jestvujúceho vzorového datasetu, ktorý je vložený v „projekte pre spúšťanie validátorov“

## Slide 8: 2. Načítanie datasetu do „projektu pre spúšťanie validátorov“
„vlastné dáta pre validovanie“
(ukážka pre GDB)
„Projekt pre spúšťanie validátorov“ vrátane ukážkových dát:
samostatný QGIS projekt s nástrojmi pre validáciu
Poznámka: pre potreby validovania GDB datasetov musí byť v priečinku validovaného GDB datasetu vložený aj archív „up_output_template.gdb.zip“ obsahujúci prázdne vrstvy, do ktorých bude vložený výsledok validácie s výstupom do GDB.

## Slide 9
Skopírovať „projekt pre spúšťanie validátorov“ (aj s archívom „up_output_template.gdb.zip“) (1.) do priečinku s dátami „svojho vlastného projektu“ (2.)
Dáta „projektu pre spúšťanie validátorov“ nekopírujeme (3.)
Výsledok: „projekt pre spúšťanie validátorov“ (aj s archívom „up_output_template.gdb.zip“ pre validáciu s výstupom do GDB) je v priečinkou s dátami „svojho vlastného projektu“ (4.)
4.
2.
1.
3.
2. Načítanie datasetu do „projektu pre spúšťanie validátorov“

## Slide 10: 2. Načítanie datasetu do „projektu pre spúšťanie validátorov“
Otvoriť skopírovaný „projekt pre spúšťanie validátorov“ z priečinku s dátami „svojho vlastného projektu“

## Slide 11: 2. Načítanie datasetu do „projektu pre spúšťanie validátorov“
V „projekte pre spúšťanie validátorov“ sa objaví hlásenie o chýbajúcich vrstvách (1.): vrstvy treba v projekte ponechať (2.)
1.
2.

## Slide 12: 2. Načítanie datasetu do „projektu pre spúšťanie validátorov“
Oprava všetkých ciest k vrstvám testovaného datasetu:
v zozname vrstiev sa pri názve každej chýbajúcej vrstvy objaví indikátor o neprístupnosti vrstvy (1.), na ktorý treba kliknúť - v príklade je ukážka pre vrstvu „Riešené územie (vrstva sa nezobrazuje)“ (2.)
1.
2.

## Slide 13: 2. Načítanie datasetu do „projektu pre spúšťanie validátorov“
Prepojenie na dáta „svojho vlastného projektu“:
V okne opravy zdroja dát nájsť umiestnenie súboru datasetu a rozkliknúť ho (malá šipka vedľa názvu)
Keďže je validovaný dataset a „projekt pre spúšťanie validátorov“ v rovnakom priečinku, najjednoduchšia cesta je cez domovský priečinok aktuálne otvoreného projektu („Project Home“)
tu je uvedené pôvodné umiestnenie vrstvy
(uvedený je názov datasetu aj názov vrstvy)
Nájsť umiestnenie datasetu a vrstvy – ak bola vybraná vrstva riešeného územia pri oprave prepojenia v „projekte pre spúšťanie validátorov“, je potrebné nájsť a vybrať túto vrstvu v datasete „svojho vlastného projektu“ (GPKG alebo GDB)

## Slide 14: 2. Načítanie datasetu do „projektu pre spúšťanie validátorov“
Pre tabuľky prednastavených hodnôt sa môže stať, že bude potrebné vykonať rovnaký postup pre obnovu ciest k vrstvám toho istého datasetu „svojho vlastného projektu“ (GPKG alebo GDB)

## Slide 15: 2. Načítanie datasetu do „projektu pre spúšťanie validátorov“
Keďže sme len prepísali cesty k datasetu, resp. jeho vrstvám, vrstva „Riešené územie (vrstva sa nezobrazuje)“ použitá v „projekte pre spúšťanie validátorov“ (1.) stále obsahuje štýl pre akcie validátorov, ktoré sú k dispozícii (2.) a je možné ich spustiť rovnako ako v kapitole Spustenie validácie z „projektu pre spúšťanie validátorov“
1.
2.

## Slide 16
Vlastný projekt = projekt, na ktorom spracovateľ pracuje v QGIS, má v ňom svoje dáta, nastavenú podľa potreby symboliku, poradie vrstiev, aplikované filtre, atď.
Tento projekt neobsahuje vo vrstve riešeného územia žiadne akcie, ale je možné skopírovať akcie validácie z „projektu pre spúšťanie validátorov“ do „svojho vlastného projektu“
3. Skopírovanie akcií validátorov do „svojho vlastného projektu“

## Slide 17
Skopírovanie akcií validácie z „projektu pre spúšťanie validátorov“:
Otvoriť „projekt pre spúšťanie validátorov“
Pravý klik na vrstvu „Riešené územie (vrstva sa nezobrazuje)“
Vybrať voľbu Styles/Copy Style/Actions
1.
2.
3.
3. Skopírovanie akcií validátorov do „svojho vlastného projektu“

## Slide 18: 3. Skopírovanie akcií validátorov do „svojho vlastného projektu“
Vloženie kopírovaných akcií validácie do „svojho vlastného projektu“:
Otvoriť „svoj vlastný projekt“
Pravý klik na vrstvu „Riešené územie (vrstva sa nezobrazuje)“
Vybrať voľbu Styles/Paste Style/Actions
Poznámka:
Akcie je možné vložiť a používať v ktorejkoľvek vrstve, pre zrozumiteľnosť príkladu je použitá rovnaká vrstva ako v „projekte pre spúšťanie validátorov“
Akcie pre danú vrstvu sa ukladajú iba v danom projekte (nie sú súčasťou vrstvy ako takej)
Po uložení projektu nie je potrebné akcie kopírovať do toho istého projektu nanovo
3.
2.
1.

## Slide 19: 3. Skopírovanie akcií validátorov do „svojho vlastného projektu“
Vo „svojom vlastnom projekte“:
Zatvoriť a znovu otvoriť atribútovú tabuľku vrstvy, do ktorej boli vložené skopírované akcie - v príklade je to vrstva „Riešené územie (vrstva sa nezobrazuje)“
Validácie je následne možné spustiť rovnako ako v kapitole Spustenie validácie z „projektu pre spúšťanie validátorov“
1.
2.
2.
3.

## Slide 20: Výsledky validácie v QGIS
Výsledok validácie zobrazí v hlásení v mapovom okne v projekte, odkiaľ bola validácia spustená
Výsledné vrstvy validácie vloží do novej skupiny vrstiev (pomenovanie skupiny YYYYMMDD_hhmmss_topologicka_kontrola), ktorú zaradí na začiatok panelu vrstiev
Pri výstupe do dočasných vrstiev je dočasná vrstva znázornená piktogramom pri jej názve
1.
2.
3.

## Slide 21
1.
2.
Výsledky validácie v projekte QGIS – bez chýb
Ak validácia nenašla žiadne chyby:
Hlásenie typu „Success“ – zelený pás s bližším popisom
Skupina výslednými vrstvami validácie obsahuje report validácie

## Slide 22
Výsledky validácie v projekte QGIS – s chybami
1.
2.
Ak validácia našla žiadne chyby:
Hlásenie typu „Warning“ – oranžový pás s bližším popisom
Skupina výslednými vrstvami validácie obsahuje report validácie a samotné chybové vrstvy
Chyby s geometriou sa zobrazia v projekte (a., b.)
a.
b.
3.

## Slide 23: Popis výsledkov validácie – s chybami
Popis chybových vrstiev
Výsledná vrstva validácie s popismi chýb v skupine vrstiev v projekte
V mape bude lokalizovaná chyba (ak sa jedná o gemetrickú chybu)
V atribútovej tabuľke bude popis danej chyby, kde bude uvedené:
Poradové číslo chyby vo výslednej vrstve
Názov vrstvy nájdenej chyby
Číslo prvku nájdenej chyby (fid alebo OBJECTID)
Text chyby
Niektoré vrstvy obsahujú aj atribút dĺžky líniového prvku (pre GPKG aj GDB)
Poznámka:
Výstupy do datasetov GPKG obsahujú aj atribút identifikátora fid
Výstupy do datasetov GDB obsahujú aj atribút identifikátora identifikátor OBJECTID, prípadne atribúty Shape_Length a Shape_Area
1.
2.
3.

## Slide 24
Ak validácia zistila varovania, vloží ich do skupiny vrstiev:
Pri bezchybovom výsledku
Pri chybovom výsledku
V atribútovej tabuľke popisujú určité situácie
Varovania len upozorňujú na niektoré situácie, nie sú chybou
1.
3.
Výsledky validácie v projekte QGIS – varovania (nie sú chyby)
2.

## Slide 25: Opravy pre projekty QGIS v šablónach v 4.1
Autor: Jakub Fuska, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu
Dátum: marec 2026

## Slide 26: Opravy pre projekty QGIS v šablónach v 4.1
V šablóne pre QGIS vo verzii 4.1 sú v oboch typoch ÚP (obec a mikroregión) a všetkých mierkach nasledovné chyby:
použitý nesprávny výraz výpočtu prednastavených hodnôt atribútov pre výmery prvkov v datasete typu GPKG vo vrsávách:
  Priestorovo-funkčná entita: atribút „entita_v“
  Pásmový limit vo verejnom záujme pre územný plán obce: atribút „PL_vymera“
  Pásmový limit vo verejnom záujme pre územný plán mikroregiónu: atribút „PL_vymera“
b. Možnosť výberu viacerých foriem urbanistickej zástavby:
  Priestorovo-funkčná entita: atribút „RUFZ“
Zároveň je pre oba typy ÚP (obec a mikroregión) a všetky mierky použitý nesprávny nástroj na zadávanie hodnoty atribútov ako výlučne celých čísel v stanovenom rozsahu (napriek tomu, že tieto atribúty sú nastavené na zápis desatinných čísel) vo vrstvách:
Pásmový limit vo verejnom záujme pre územný plán obce: atribút „PL_vymera“
Pásmový limit vo verejnom záujme pre územný plán mikroregiónu: atribút „PL_vymera“
Zároveň je v šablónach pre ÚP obce v mierke 1:5000 a 1:10000 zapnutá možnosť editovať hodnotu atribútu „typ“ (toto v zásade nie je chybou, ale vzniká tak priestor pre nechcené prepísanie tohto atribútu, ktorý je počítaný ako prednastavená hodnoty) vo vrstve:
„Územie schváleného územného plánu zóny, ktorý nie je v súlade s územným plánom obce“

## Slide 27: Opravy pre projekty QGIS v šablónach v 4.1
Pre opravu týchto nastavení je potrebné do „svojho vlastného projektu“ skopírovať akcie z „projektu pre spúšťanie validátorov“ – tieto akcie obsahujú akciu nástroja pre opravu výpočtu prednastavených hodnôt atribútov výmer ako aj akciu nástroja na prepočet prednastavených hodnôt pre už jestvujúce prvky v projekte pre vypracovanie územného plánu.
Postup:
Skopírovať akcie z vrstvy „Hranica obce“ z „projektu pre spúšťanie validátorov“ do vrstvy „Hranica obce“ zo „svojho vlastného projektu“
Spustiť akciu Oprava NASTAVENÍ atribútových formulárov vo „svojom vlastnom projekte“
Spustiť akciu Prepočet prednastavených hodnôt atribútov vo „svojom vlastnom projekte“

## Slide 28: Opravy pre projekty QGIS v šablónach v 4.1
Upozornenie
Pri použití oboch akcií užívateľ musí vybrať iba dataset GPKG s vrstvami územného plánu, ktoré sú vložené v projekte, z ktorého užívateľ spúšťa tieto akcie. Nástroje prejdú jednotlivé vrstvy v projekte, identifikujú v nich vrstvy z vybraného datasetu GPKG a vykonajú s nimi buď úpravu nastavení alebo prepočet VŠETKÝCH prednastavených hodnôt atribútov.
Akcie budú upravovať jestvujúce údaje spracovateľa, preto odporúčame najprv vykonať zálohovanie „svojho vlastného projektu“, ako aj všetkých vrstiev v ňom vložených, najmä samotného datasetu GPKG vrstiev územného plánu.

## Slide 29: Opravy pre projekty QGIS v šablónach v 4.1
Správne nastavenia pre vrstvy:
Priestorovo-funkčná entita:
Atribút: entita_v; Výraz výpočtu: round(area(@geometry),0)
Atribút: RUFZ; Možnosť výberu viacerých hodnôt: nie
Pásmový limit vo verejnom záujme pre územný plán obce:
Atribút: PL_vymera; Výraz výpočtu: round(area(@geometry)/10000,4)
Atribút: PL_vymera; Nástroj pre zadávanie hodnôt: Text Edit
Pásmový limit vo verejnom záujme pre územný plán mikroregiónu:
Atribút: PL_vymera; Výraz výpočtu: round(area(@geometry)/10000,4)
Atribút: PL_vymera; Nástroj pre zadávanie hodnôt: Text Edit
Územie schváleného územného plánu zóny, ktorý nie je v súlade s územným plánom obce (pre mierky 1:5000, 1:10000):
Atribút: typ; Možnosť editovať hodnotu atribútu: nie

## Slide 30
Nesprávne nastavenie, ktoré bolo použité v šablóne verzie 4.1 pre projekt v prostredí QGIS a teda je použité aj vo „svojom vlastnom projekte“.
Vo vlastnostiach vrstvy (1.) je v záložke formulárov (2.) pre požadovaný atribút (3.) použitý nesprávny výraz výpočtu prednastavených hodnôt atribútov (4.) a/alebo je nastavený nesprávny nástroj pre zadávanie hodnoty iba celých čísel v danom rozsahu – widget typu „Range“ (5.) alebo je atribút editovateľný (6.) alebo je možné vyberať viaceré hodnoty (7.)
5.
4.
2.
3.
1.
Opravy pre projekty QGIS v šablónach v 4.1
6.
1.
2.
3.
7.
1.
2.
3.

## Slide 31: Opravy pre projekty QGIS v šablónach v 4.1
5.
4.
2.
3.
Správne nastavenie, ktoré bude akciou „Oprava NASTAVENÍ atribútových formulárov “ použité vo „svojom vlastnom projekte“.
Vo vlastnostiach vrstvy (1.) bude v záložke formulárov (2.) pre požadovaný atribút (3.) použitý správny výraz výpočtu prednastavených hodnôt atribútov (4.) a/alebo bude nastavený správny nástroj pre zadávanie hodnoty ako ľubovoľnej hodnoty – widget typu „Text Edit“ (5.) a/alebo bude atribút needitovateľný (6.) alebo je možné vyberať len jednu hodnotu (7.)
1.
6.
1.
2.
3.
7.
1.
2.
3.

## Slide 32: 1. Skopírovať akcie z vrstvy „Hranica obce“
V „projekte pre spúšťanie validátorov“ (1.) sú vo vrstve „Hranica obce“ (2.) vytvorené akcie vrstvy (3.), ktorými sa vykonáva:
Oprava výpočtu prednastavených hodnôt atribútov
Prepočítanie všetkých atribútov s výpočtom prednastavených hodnôt atribútov
1.
2.
3.

## Slide 33: 1. Skopírovať akcie z vrstvy „Hranica obce“
Pre skopírovanie všetkých akcií pre opravy v šablóne je potrebné z „projektu pre spúšťanie validátorov“ (1.) z vrstvy „Hranica obce“ (2.) skopírovať štýl akcií vrstvy (3.)
Postup:
Otvoriť „projekt pre spúšťanie validátorov“
Pravý klik na vrstvu „Hranica obce“
Vybrať voľbu Styles/Copy Style/Actions
1.
3.
2.

## Slide 34: 1. Skopírovať akcie z vrstvy „Hranica obce“
1.
3.
2.
Pre vloženie akcií pre opravy v šablóne je potrebné do „svojho vlastného projektu“ (1.) do vrstvy „Hranica obce“ (2.) vložiť štýl akcií vrstvy (3.)
Postup:
Otvoriť „svoj vlastný projekt“
Pravý klik na vrstvu „Hranica obce“
Vybrať voľbu Styles/Paste Style/Actions
Po vložení akcií je potrebné „svoj vlastný projekt“ uložiť, čím sa akcie uložia do „svojho vlastného projektu“ a budú pripravené pre ich ďalšie použitie

## Slide 35: 2. Oprava výpočtu prednastavených hodnôt atribútov
Vo „svojom vlastnom projekte“ (1.) vo vrstve „Hranica obce“ (2.) otvoriť v atribútovej tabuľke akcie vrstvy (3.) a spustiť akciu „Oprava NASTAVENÍ atribútových formulárov “ (4.)
1.
2.
3.
4.

## Slide 36: 3. Prepočítanie všetkých atribútov s výpočtom prednastavených hodnôt atribútov
Pre prípad, že boli vykonané zmeny, ktoré nespustili výpočet prednastavených hodnôt atribútov, napr. výpočet pomocou skriptu alebo úprava mimo projektu so zadefinovaným výpočtom prednastavených hodnôt atribútov (napr. projekty šablón), prípadne po opravách alebo úpravách nastavení výpočtu prednastavených hodnôt atribútov, je potrebné vykonať opätovné prepočítanie prednastavených hodnôt atribútov jestvujúcich prvkov.
Toto je možné docieliť úpravou jednotlivých jestvujúcich prvkov vrstiev – buď úpravou geometrie alebo úpravou atribútov.
Pre spustenie prepočtu je vytvorený nástroj, ktorý pre všetky vrstvy ÚP definované legislatívou, ktoré obsahujú užívateľom zadané hodnoty atribútov, pridá nový atribútový stĺpec a pre každý prvok zadá do tohto nového atribútu hodnotu 1, čím sa spustí prepočet každého atribútu s prednastavenou hodnotou.
Spustenie tohto nástroja je potrebné vykonať po oprave výpočtu prednastavených hodnôt atribútov výmer, ako aj v prípade, ak spracovateľ vykonal zmeny v prvkoch mimo projektu šablóny pre tvorbu územného plánu a teda nedošlo k výpočtu prednastavených hodnôt.
Výpočet sa nebude aplikovať pre vrstvy ÚP definované legislatívou, ktoré neobsahujú užívateľom zadané hodnoty atribútov:
panorama_bod_pozorovania, hranica_statna, hranica_kraja, panorama_linia, hranica_katastralneho_uzemia, ulicna_ciara, hranica_obce, hranica_zastavaneho_uzemia, parcela_registra_C, hranica_mikroregionu

## Slide 37: 3. Prepočítanie všetkých atribútov s výpočtom prednastavených hodnôt atribútov
Vo „svojom vlastnom projekte“ (1.) vo vrstve „Hranica obce“ (2.) otvoriť v atribútovej tabuľke akcie vrstvy (3.) a spustiť akciu „ Prepočet prednastavených hodnôt atribútov “ (4.)
1.
2.
3.
4.

## Slide 38: 3. Prepočítanie všetkých atribútov s výpočtom prednastavených hodnôt atribútov
1.
2.
V prípade, že prepočet prebehne, bude do projektu pridaná skupina vrstiev a do nej bude pridaná dočasná vrstva(1.) YYYYMMDD_hhmmss_prepocet_udajov_report s výsledkom spracovania, kde bude uvedené, čo sa s vektorovými vrstvami z GPKG datasetu vloženými v projekte vykonalo (2.).